进口铝合金气动隔膜泵徳国铝合金气动隔膜泵

## I：德国巴赫BACH进口铝合金隔膜泵概述

德国巴赫BACH铝合金隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。 这种泵的主要特点是不需灌引水，既能抽送流动的液体，又能输送一些是易流动的介质，吸程高、扬程可调（0-50米）气源压力只须大于1kg/cm2即能工作，绝对防火防爆，具有潜水泵、自吸泵、杂质泵、屏蔽泵、泥浆泵的一切功能和输送机械的许多特点。铝合金气动隔膜泵是一种新型输送机械，是目前国内最新颖的一种泵类。采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁腈橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯、聚四六乙烯。以满足不同用户的需要。安置在各种特殊场合，用来抽送种常规泵不能抽吸的介质，均取得了满意的效果。

## II:德国巴赫BACH进口铝合金隔膜泵的工作原理

在隔膜泵的两个对称工作腔中，各装有一块有弹性的隔膜6，联杆将两块隔膜结成一体，压缩空气从泵的进气接头1进入配气阀3后，推动两个工作腔内的隔膜，驱使联杆联接的两块隔膜同步运动。与此同时，另一工作腔中的气体则从隔膜的背后排出泵外。一旦到达行程终点。配气机构则自动地将压缩空气引入另一个工作腔，推动隔膜朝相反方向运动，这样就形成了两个隔膜的同步往复运动。每个工作腔中设置有两个单向球阀4，隔膜的往复运动，造成工作腔内容积的改变，迫使两个单向球阀交替地开启和关闭，从而将液体连续地吸入和排出。

## III: 德国巴赫BACH进口铝合金隔膜泵主要用途

1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、红肠、巧克力、啤酒花、糖浆等。

2.泵吸油漆、树胶、颜料、粘合剂和胶水等。

3.泵吸各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆等。

4.泵吸各种磨料、腐蚀剂、清洗油垢等。

5.泵吸各种剧毒、易燃、易挥发液体等。

6.泵吸各种污水、水泥灌浆及灰浆等。

7.泵吸各种强酸、强碱、强腐蚀液体等。

8.用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。

9.各种高温液体最高可耐150℃。

10.作为各种固液分离设备的前级送压装置。

## IIII: 德国巴赫BACH铝合金/铸铁泵材质:

泵 体：铝合金，铸铁泵

膜 片：山道橡胶，聚醚橡胶，氟橡胶，

PTFE，EPDM，丁晴橡胶

阀 球：山道橡胶，聚醚橡胶，氟橡胶，

PTFE，SS304，SS316，陶瓷

阀 座：山道橡胶，聚醚橡胶，氟橡胶，

PTFE，SS304，SS316，聚丙烯

中间体：铝合金，聚丙烯

## IIIII: 德国巴赫BACH进口铝合金隔膜泵相关参数:

## 最大流量：18.9-568L/min
最大扬程：70-84m
出口压力：0.7-0.84MPa
	入气口径：1/4、1/2
颗粒直径：1.5-6.3mm
最大虹吸高度(干抽或湿抽)：2.5-5.48m
最大输送固体颗粒：1.5-6.4mm
最大空气消耗量：9.0-45scfm
每行程流量：(小口径)23cc
每往复流量：46cc、0.15-3.9L
最大往复速度：(小口径：干运转320cpm，湿运转250cpm)；145-400cpm

进口不锈钢气动隔膜泵德国巴赫BACH售后服务：

用户第一，信誉第一，优质、完善的售后服务是我们产品价值的延伸和对客户利益的重要保证，我公司服务质量管理体系的宗旨是：建立并不断完善科学、合理、高效的服务质量管理体系，公正、准确、及时地完成客户的售后服务质量保障工作，为我公司的客户服务建立良好、全面、充分的服务体系。